## Slide 1: CoAP/6LoWPAN 기반 홈네트워크
(Design and Implementation of CoAP/6LowPan based Home Network)
2012152014 박경재 (지도교수님 : 이보경)
2012152031 이영훈 (지도교수님 : 이보경)
2012154021 문동선 (지도교수님 : 정의훈)

## Slide 2: 차례
01
04
08
02
03
07
09
개요
시스템 구성도
수행 일정
필요 기술 및
참고 문헌
업무 분담
수행 시나리오
관련 연구 및 사례
상세모듈 설계
개발환경
05
06

## Slide 3: 종합 설계 개요
연구 개발 배경
IPv4버전의 고갈로 인한 IPv6의 필요성
많은 자원 제약을 가진 IoT환경에 적용하기 위한 통신 프로토콜의 필요성
연구 개발 목표
IoT로 구현한 홈 네트워크 시스템에 CoAP와 6LowPAN을 적용해 다뤄 본다.
스마트폰으로 여러 개의 센서를 제어한다.
연구 개발 효과
IPv4버전의 공인 주소의 고갈 문제를 해소하고 IoT에 특화된 통신 프로토콜을 홈 네트워크 시스템에 적용시켜 경제성을 높인다.

## Slide 4: 관련 연구 및 사례
Arm mbed과 사물인터넷 표준 솔루션
센시노드 인수, IETF CoAP을 포함한 국제 사물인터넷
표준화 활동에도 참여
사물인터넷, CoAP 기술 구현에 참여
ICT 솔루션 등 13개의 최신 트랜드 프로젝트 수행
임베디드 서비스를 타겟으로 하는 창업자를 위한
CoAP 프로젝트 구성
소형 센서 노드 등 경량화된 CoAP 소프트웨어 개발

## Slide 5: 시스템 수행 시나리오
데이터베이스
HOST
데이터 로그 및
통합모드 저장
Arduino (창문,전등,도어벨 제어)
결과 호출
장치 제어
노드 등록,
결과전송
Web Server
(PC)
6LoWPAN gateway
(Rasberry pi)
CoAP Server
(Rasberry pi)
어플을 통해서 원격 제어 요청
Internet
WAN

## Slide 6: 시스템 구성도
Internet
HTTP(IPv6)
HTTP(IPv4,
IPv6)
DB
HOST
Web Server
(PC)
6LoWPAN gateway
(Rasberry pi)
WSN

## Slide 7: 시스템 구성도
WSN
CoAP
Arduino (창문조절)
6LoWPAN gateway
(Rasberry pi)
CoAP Server
(Rasberry pi)
Zigbee
Zigbee
Bluetooth le(v4.1)
Bluetooth le(v4.1)
HTTP

## Slide 8: 아두이노 - LED
기능
집을 밝혀줄 LED (전등)
타이머를 통한 소등, 점등
함수 형식 | void setLed(bool setOn)
설명 | True, False를 입력 받아 LED 소등 ,점등
사용 예 | settLed(true);

## Slide 9: 아두이노 – 먼지
기능
먼지를 30초 간격으로 측정
함수 형식 | float readDustSensor()
설명 | 먼지 센서를 통해 먼지의 농도를 반환
사용 예 | float ds = readDustSensor()
제품명: GP2Y1010AU0F

## Slide 10: 아두이노 - 온습도
기능
실외의 온도 및 습도를 30초 간격으로 측정하고 값을 반환
함수 형식 | float readTemperature() float readHumidity()
설명 | 현재 온도 및 습도를 반환
사용 예 | float ts = readTemperature ()
제품명: DHT11

## Slide 11: 아두이노 - DC모터
기능
먼지 농도, 온도, 습도의 값에 따라 모터 동작
창문을 자동으로 개폐해줌
함수 형식 | void setDCmotor(bool bOpen)
설명 | True, False의 값을 받아 모터를 동작해 창문을 개폐
사용 예 | setDCmotor(true)

## Slide 12: CoAP와 아두이노간 통신
아두이노의 각각 센서 값들이 Zigbee를 통해 CoAP 서버로
CoAP로 1:1 송수신을 한다.
CoAP
Zigbee는 근거리 저전력 무선 통신을 위한 프로토콜
전송 거리 | ~100m
전송 속도 | ~250kbps
최대 채널 수 | 32000
소비 전력 | Vero Low
복잡성 | Low
비용 | Low
Zigbee란?
Notes: 지그비를 쓰는 이유는 와이파이보다는 저렴하고 전력소모량이 적다, 블루투스보다는 통신거리가 길다. 지그비는 가장 저렴한 비용으로 가장 다양한 네트워크 통신을 구현할 수 있으며, 수많은 데이터 노드를 구성하는 경우에도 비용은 최소화하고 소비전력도 가장 작은 네트워크를 구성하는 장점.

## Slide 13: CoAP란?
CoAP
(Constrained Application Protocol)
  RFC 7252 표준
  IoT에 특화된 웹 프로토콜
  ‘제한된 노드와 제한된(즉, 저전력의 손실이 많은) 네트워크’를 위한 프로토콜
  메시지 크기가 작고 가볍고 부하가 적음
  UDP를 이용하며 구조가 매우 단순함
  IPv6 기반으로 IPv4와 HTTP에 호환
CoAP
UDP
IPv6 (6LoWPAN)
IEEE 802.15.4 MAC
IEEE 802.15.4 PHY
CoAP Stack

## Slide 14: CoAP 서버
라즈베리 파이를 CoAP서버로 사용
JAVA 기반의 Californium Framework를 사용하여 CoAP 프로토콜을 사용 한 통신을 할 수 있는 환경을 구축
Example – 리소스 등록
public class HelloWorld1 {
public static void main(String[] args) {
// 바인드 UDP port 5683(CoAP port)
CoapServer server = new CoapServer();
server.add(new HelloResource());
server.start();
}
public static class HelloResource extends CoapResource {
public HelloResource() {
// 리소스 식별자
super("Hello");
// 디스플레이 네임 설정
getAttributes().setTitle("Hello-World Resource");
}
@Override
public void handleGET(CoapExchange exchange) {
exchange.respond("Hello world!");
}
}
}
등록된 센서와 CoAP로 통신하는 서버
Java에서 CoAP를 구현하기 위해 가장 널리 이용되는 Framework.

## Slide 15: CoAP 서버 - Copper
Copper는 Firefox 웹 브라우저의 애드온
탐색, 북 마킹 및 CoAP 리소스와의 직접 상호 작용
즉, CoAP서버가 아두이노의 리소스와 직접 상호 작용을 도와주는 애드온
Example – 리소스 값 수신
Copper

## Slide 16: CoAP서버 자원 등록 흐름도
IoT Device
CoAP SERVER(RD)
“helloWorld” 등록
노드가 이미
존재하는 경우
노드가 없는 경우
노드 정보 업데이트
“Hello World!” 출력
“helloWorld” 노드 정보 추가

## Slide 17: 아두이노와 CoAP서버간 등록 및 통신
함수 형식 | void init(XBeeRadio *xb, XBeeRadioResponse *resp, Rx16Response *rx)
설명 | 아두이노 Zigbee를 CoAP서버 Zigbee와 연결하는 함수
함수 형식 | void addResource(CoapSensor * sensor)
설명 | 아두이노 센서를 CoAP서버에 등록하는 함수
함수 형식 | void coapSend(coap_packet_t *msg, uint16_t dest)
설명 | 아두이노에서 CoAP서버로 데이터를 전송하는 함수

## Slide 18: 아두이노와 CoAP서버간 등록 및 통신
함수 형식 | void receiver(uint8_t* buf, uint16_t from, uint8_t len)
설명 | CoAP서버에서 보내오는 값을 아두이노에서 받는 함수
함수 형식 | void handler()
설명 | CoAP서버에서 보내오는 송신신호를 주기적으로 확인하는 핸들러 함수

## Slide 19: 6LoWPAN
Application | 
UDP | ICMP
IPv6 | 
6LoWPAN Adaption Layer | 
IEEE 802.15.4 MAC | 
IEEE 802.15.4 PHY | 
6LoWPAN 프로토콜 스택
250Kbps의 적은 대역폭을 사용
IPv6에 비해 작은 패킷 크기를 활용하기 때문에 저사양의 초소형 장치에서 활용하기 적합
6LoWPAN은 IEEE 802.15.4를 PHY/MAC으로 하는 저 전력 무선 개인 네트워크 상에서 IPv6를 탑재하여 기존 IP 네트워크와 연결 하는 네트워크 기술
외부 IP네트워크와의 상호운영성을 제공하기 위해 6LoWPAN Gateway가 필요

## Slide 20: 6LoWPAN Gateway
6LoWPAN 게이트웨이는 BLE 기반의 6LoWPAN 네트워크와 IPv6를 사용하는 인터넷망과 통신이 가능하도록 패킷을 변환 및 포워딩하기 위해 사용.
라즈베리 파이를 6LoWPAN IoT Gateway로 사용
이때 CoAP서버와 6LoWPAN은 BLE4.1 네트워크로 통신.
CoAP서버
6LoWPAN
IoT Gateway
BLE4.1

## Slide 21: BLE 4.1
BLE 4.1이 무엇이고 왜 CoAP서버와 게이트웨이는 BLE로 통신하는가?
저전력 블루투스 기술 (Bluetooth Low Energy)
2013년 12월 4일에 블루투스 4.1이 발표
전력 소비를 급격하게 줄일 수 있기 때문에 스포츠,헬스케어,센서,사물 인터넷 등에 사용
사물 인터넷을 위한 새로운 IPv6 사용 표준 포함
BLE 4.1 에서 IP 통신을 위한 Internet Protocol Support Profile (IPSP)을 제공하기에 CoAP서버와 게이트웨이는 BLE 4.1 로 통신!

## Slide 22: CoAP 서버와 게이트웨이 간 6LoWPAN 통신 과정
Linux commend | 설명
# modprobe Bluetooth_6lowpan | 리눅스안에서 6LoWPAN 모듈 적용
# mount –t debugfs none /sys/kernel/debug | 커널 디버깅을 적용
# echo 35 > /sys/kernel/debug/Bluetooth/6lowpan_psm | 블루투스 PSM을 IPSP을 위해 설정
# echo “connect (your mac) 1” > /sys/kernel/debug/Bluetooth/6lowpan_control | 두 라즈베리 사이간에 6LoWPAN 연결을 생성
# ifconfig eth0 inet6 add (your mac)::1/64 # ifconfig bt0 inet6 add (your mac)::2/64 | 6LoWPAN gateway에게 IPv6주소를 할당
# ifconfig bt0 inet6 add (CoAP Bluetooth mac)::2/64 | CoAP서버에게 IPv6주소를 할당
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding | 6LoWPAN gateway의 IPv6라우팅을 적용
# route -6 add default gw (your mac)::1 netmask 256 dev bt0 | CoAP서버의 기본 게이트웨이 추가

## Slide 23: 데모 환경 설계
실내
거실
부엌
화장실
전체 ON
전체 OFF
스위치1
스위치2
스위치3
ON
OFF
OFF
아두이노
CoAP 서버
6LoWPAN GateWay
웹 서버

## Slide 24: 데모 환경 설계
실내
거실
부엌
화장실
전체 ON
전체 OFF
스위치1
스위치2
스위치3
ON
OFF
OFF
OFF
아두이노
CoAP

## Slide 25: 데모 환경 설계
32C
미세먼지
양호
열기
닫기
자동
아두이노

## Slide 26: 데모 환경 설계
초인종이 울렸습니다.
아두이노

## Slide 27: 개발 환경 및 개발 방법
Web Server
개발언어 | JSP & HTML & Servlet & Java Script & CSS
Server | Apache Tomcat 6.0
Hardware | Raspberry pi 3 model b
Framework | Californium CoAP Framework
개발 환경 | Windows OS
RSS | 기상청 RSS
플랫폼 | Eclipse

## Slide 28: 개발 환경 및 개발 방법
CoAP Server
개발언어 | Java & Python
Browser | FireFox 51.0.1 – Mozilla
Hardware | Raspberry Pi3 Model B
CoAP Handler | Copper user-agent
Framework | Californium CoAP Framework
개발 환경 | Raspbian OS, Linux 4.4
통신 환경 | Zigbee (Xbee) S1, Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
플랫폼 | VI Tool

## Slide 29: 개발 환경 및 개발 방법
6LoWPAN Gateway
개발언어 | Java & Python
Profile | Internet Protocol Support Profile
Hardware | Raspberry Pi3 Model B
Module | Bluetooth 6LoWPAN Module
개발 환경 | Raspbian OS, Linux 4.4
통신 환경 | Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
플랫폼 | VI Tool

## Slide 30: 개발 환경 및 개발 방법
Arduino (Sensor)
개발언어 | Java & Python
Hardware | Arduino Uno r3
개발 환경 | Windwos OS
통신 환경 | Zigbee (Xbee) S1
플랫폼 | Arduino 1.8.1
Sensor | Motor(DC Motor) LED Switch Temperature Sensor Humidity Sensor Dust Sensor

## Slide 31: 개발 환경 및 개발 방법
Android Application
개발언어 | Java & Python
OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich
개발 환경 | Windwos OS
플랫폼 | Android Studio 2.1
개발언어 | Java

## Slide 32: 업무 분담
 | 박경재 | 이영훈 |  | 문동선
자료수집 | - CoAP library, 라즈베리파이 커널 정보, bluetooh le,지그비 모듈, Califonium , 안드로이드 API 기술 |  |  | 
설 계 | - Ipv6버전 6LoWAN으로 변환하기 위한 gateway 및 외부 원격 클라이언트 | - Califonium framwork 를 통한 java기반 CoAP Server 구현 및 내부 단말기와 직비 통신 |  | - Califonium framwork 를 통한 웹 서버 및 안드로이드 어플리케이션 제작
구 현 | - 6LowPAN gateway 및 CoAP Server와 블루투스 통신 구현. |  | - IoT 전등 제어 - CoAP Server 구현 및 Arduino 단말기와 직비 통신 | 
테스트 | - CoAP Server, 6LoWPAN gateway, 각 IoT 단말 모듈 통신 |  |  | 

## Slide 33: 졸업 설계 수행 일정
추진일정 | 추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7-9월
 | 주제조사 및 선정 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 요구사항 정의 및 분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 설계 및 상세 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시험 및 데모 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 문서화 및 발표 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 졸업장품 최종 보고서 작성 및 패키징 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: 필요기술 및 참고문헌
o CoAP 규격 및 정보 https://tools.ietf.org.html/rtc7252
http://coap.technology/
o Rasberry pi GPIO
http://www.rasplay.org/
o Bluetooth le
https://zoyi.co/tech-blog/2015/11/03/Bluetoot-Low-Energy-BLE
o Zigbee
엑스비 무선 아두이노 FUN! 심재창, 정욱직 저
https://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
o Californium CoAP
https://eclipse.org/californium/
https://github.com/eclipse/californium

## Slide 35
감사합니다